## Slide 1
접지
  전기, 전자, 통신설비 등의 기기와 대지 사이를 전기적으로 접속을 실현하는 것.
  도전성이 있는 대면적의 물체를 전위의 기준으로 취하는 기술적 방식.
  전류가 그 소스에 되돌아갈 수 있는 저임피던스 통로.
  불필요한 잡음을 최소화시키는 가장 기본적인 방법.
기준접지(grounding)
  기기 또는 시스템 내부의 넓은 면적의 도체(회로 기판, 장치 외함 등)를 전위의 기준도체로 취하는 방식이다.
  기호는 ‘G’가 사용된다.
  종류
    안전접지 : 전류의 누설에 대비하여 최대 전류가 흐를 수 있는 접지 경로를 형성.
    신호접지 : 회로 및 시스템의 기준전위를 선정하기 위함
대지접지(earthing)
  대지(지구)전위 접지의 의미이며 대지, 즉 지구를 전위의 기준도체로 취하는 방식이다.
  기호는 ‘E’가 사용된다.

## Slide 2: 4.1 안전접지
정의
  전류의 누설에 대비하여 최대 전류가 흐를 수 있는 접지 경로(ground path)를 미리 형성해 두는 것.
구성
  장비 함체와 기준 전위점(대지)을 미리 연결해 둔다.
  절연파괴 등에 의해 함체에 전류가 흐르는 경우에 접지 경로를 통해 전류 흐를 수 있게 된다.
사용예
  세탁기, 전자레인지, 계측기
그림 1. 장비 함체의 안전접지